Załącznik nr 4

do SIWZ na dostawę i montaż

echokardiografu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagane parametry techniczne

Pełna nazwa urządzenia:

Producent:

Kraj:

Rok produkcji:	wymagany 2009 r.

| Lp |  | Parametry wymagane aparatu | Warunek graniczny | Wartość oferowana | Ocena w punktach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Konstrukcja |  |  |  |
|  | 1 | Kliniczny, cyfrowy, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem | TAK |  |  |
|  | 2 | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji w nie wcześniej niż w 2009 roku. | TAK podać |  |  |
|  | 3 | Przetwornik 12-bitowy | TAK |  |  |
|  | 4 | Zaawansowany technicznie cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |  |
|  | 5 | Ilość niezależnych kanałów nadawczych: min. 2000 | TAK |  | 2000 – 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  | 6 | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 2000 | TAK |  | 2000 – 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  | 7 | Ilość aktywnych gniazd głowic: min. 3 | TAK |  |  |
|  | 8 | Dynamika obrazu: co najmniej 175 dB. Określić. | TAK |  |  |
|  | 9 | Monitor CRT wysokiej rozdzielczości bez przeplotu o przekątnej ekranu minimum 15 cali. Możliwość obrotu ekranu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Możliwość zmiany wysokości monitora względem pulpitu sterowniczego | TAK |  |  |
|  | 10 | Zakres częstotliwości pracy USG: od 1 MHz do co najmniej 14 MHz. Określić zakres | TAK |  |  |
|  | 11 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej dla trybu B-mode (tzw. Cineloop): min. 2000 Podać. | TAK |  | 2000 – 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  | 12 | Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów B-mode po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop) | TAK |  |  |
|  | 13 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 1000 sek. | TAK |  | 1000 sek. – 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  | 14 | Głębokość pola obrazowego: co najmniej od 2 cm do 24 cm. Opisać | TAK |  |  |
|  | 15 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 10 Opisać | TAK |  |  |
|  | 16 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania kół. Opisać. | TAK |  |  |
| 2. |  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
|  | 1 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Opisać | TAK |  |  |
|  | 2 | FRAME RATE dla trybu B: min. 650 obrazów/sek. Podać. | TAK |  | 650 obr./sek – 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  | 3 | FRAME RATE dla trybu B + kolor: min. 80 obrazów/sek. Podać. | TAK |  | 80 obr./sek – 0 pkt 90 obr./sek i więcej – 5 pkt |
|  | 4 | Obrazowanie na II harmonicznej min. 3 pasma częstotliwości | TAK |  |  |
|  | 5 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) ze wszystkich głowic. | TAK |  |  |
|  | 6 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 6 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  | 6 m/sek. – 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  | 7 | Obrazowania w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) | TAK |  |  |
|  | 8 | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) min.: +/- 15 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  | 15 m/sek. – 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  | 9 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) ze wszystkich głowic. | TAK |  |  |
|  | 10 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 3,5 m/sek | TAK |  | 3,5 m/sek. – 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  | 11 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) ze wszystkich głowic. | TAK |  |  |
|  | 12 | Obrazowanie w trybie Kolorowy Doppler Tkankowy (Color Tissue Doppler) oraz Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |  |
|  | 13 | Aparat wyposażony w obrazowanie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym min. 2 linie proste (kursory) | TAK |  | 2 linie – 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  | 14 | Aparat wyposażony w obrazowanie M-mode anatomiczny z pamięci Cineloop Min. 2 linie proste (kursory) | TAK |  | 2 linie – 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  | 15 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) na wszystkich głowicach. | TAK |  |  |
|  | 16 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | 17 | EKG+Stress Echo | TAK |  |  |
| 3. |  | Archiwizacja obrazów |  |  |  |
|  | 1 | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym i bazą pacjentów. Dysk min. 80 GB Opisać | TAK |  | 80 GB – 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  | 2 | Aparat w standardzie wyposażony w zapis obrazów w formacie DICOM i wyjście do podłączenia sieci DICOM (wersja 3.0) | TAK |  |  |
|  | 3 | Zapis obrazów na płycie CD lub PenDrive w formatach JPG, BMP i TIF bezpośrednio z systemu archiwizacyjnego wbudowanego w aparat. | TAK |  |  |
|  | 4 | Videoprinter czarno-biały z zapasem rolek światłoczułych z papierem do zdjęć (min. 6 rolek) | TAK |  |  |
|  | 5 | Nagrywarka CD-R/RW | TAK |  |  |
|  | 6 | Komputer zewnętrzny typu laptop do przechowywania danych i opracowania wyników, z oprogramowaniem do archiwizacji (dysk min.250 GB) | TAK |  |  |
|  | 7 | Zewnętrzna drukarka laserowa do drukowania raportów bezpośrednio z aparatu jak i z komputera. | TAK |  |  |
| 4. |  | Funkcje użytkowe |  |  |  |
|  | 1 | Powiększenie obrazu bez pogorszenia jakości: min. x8 | TAK |  | x8 – 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  | 2 | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie: Minimum 8. Podać. | TAK |  | 8 pomiarów – 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  | 3 | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |  |
|  | 4 | Przełączanie głowic z klawiatury. | TAK |  |  |
|  | 5 | Pełna klawiatura alfanumeryczna. | TAK |  |  |
|  | 6 | Programowalne klawisze min. 10 | TAK |  | 10 klawiszy – 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  | 7 | Podświetlane klawisze na pulpicie sterowniczym min. w 1 kolorze | TAK |  | 1 kolor – 0 pkt 2 kolory– 5 pkt |
|  | 8 | Oprogramowanie do badań: Kardiologicznych Brzusznych Naczyniowych Urologicznych Małych narządów (tarczyca, piersi) Ortopedycznych Pediatrycznych Transkranialnych Ginekologicznych Położniczych | TAK |  |  |
| 5. |  | Głowice ultradźwiękowe |  |  |  |
|  | 1. | Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. (podać typ i producenta) | TAK |  |  |
|  |  | 1) Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 2,0 – 5,0 MHz. Określić zakres. | TAK |  | 2,0 – 5,0 MHz – 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  |  | 2) Liczba elementów: min. 190 Podać | TAK |  |  |
|  |  | 3) Kąt skanowania max. 60 st. | TAK |  |  |
|  |  | 4) obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości | TAK |  | 3 pasma – 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  | 2. | Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy (podać typ i producenta) | TAK |  |  |
|  |  | 1) Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 5,0 – 10,0 MHz. Określić zakres | TAK |  | 5,0-10,0 MHz – 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  |  | 2) Liczba elementów: min. 190 Podać | TAK |  |  |
|  |  | 3) szerokość pola skanowania max. 40 mm | TAK |  |  |
|  |  | 4) obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości | TAK |  | 3 pasma – 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  | 3 | Głowica elektroniczna sektorowa (Phased Array), szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta | TAK |  |  |
|  |  | 1) Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 1,0 – 4,0 MHz. Określić zakres. | TAK |  | 1,0 – 4,0 MHz – 0 pkt powyżej – 5 pkt |
|  |  | 2) Liczba elementów: min. 64 Podać | TAK |  |  |
|  |  | 3) Kąt skanowania min. 90 st. | TAK |  |  |
|  |  | 4) obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości | TAK |  | 3 pasma – 0 pkt powyżej – 5 pkt |
| 6. |  | Możliwości rozbudowy – opcje dostępne w dniu składania oferty |  |  |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o inne typy obrazowania i współpracy z głowicami do badań: - kardiologicznych - naczyniowych - małych narządów - położniczych - ginekologicznych - ortopedycznych - endokawitarnych - śródoperacyjnych - przezczaszkowych - obrazowanie 3D/4D | TAK |  |  |
|  |  | Możliwość rozbudowy o tryb obrazowania objętościowego - 3D/4D z głowicy przezbrzusznej objętościowej | TAK |  |  |
| 7. |  | Inne |  |  |  |
|  | 1 | Instrukcja w języku polskim. | TAK |  |  |
|  | 2 | Bezpłatne szkolenie aplikacyjne – min. 2 | TAK |  |  |
|  | 3 | Certyfikat CE - załączyć | TAK |  |  |
|  | 4 | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące | TAK |  |  |
|  | 5 | Ubezpieczenie od zdarzeń losowych obejmujące cały system (aparat, głowice, printer) przez okres min. 24 miesiące | TAK |  |  |
|  | 6 | Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata | TAK |  |  |
|  | 7 | Zagwarantowanie dostępności części przez minimum 10 lat od daty dostawy | TAK |  |  |
|  | 8 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |

Opis sposobu oceny parametrów technicznych – liczenie punktów szczegółowych:

W kryterium ocena techniczna oceniane będą parametry określone w niniejszym załączniku.  Oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 110 punktów.

Ocena kryterium ( parametry techniczne ) zostanie dokonana przez członków Komisji Przetargowej na podstawie danych zawartych w niniejszym załączniku w kolumnie „oferowana wartość” i załączonych do niej dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków w zakresie oferowanych parametrów.

Niniejszy załącznik przyjmuje następującą zasadę oceny parametrów technicznych – wartość najkorzystniejsza max liczba pkt ( – 5 ), wartość najmniej korzystna – 0 pkt.

Uwaga:

- Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak wpisu w niniejszym załączniku w kolumnie „oferowana wartość” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia, co będzie skutkowało przyznaniem oceny punktowej równej zero.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów ( poza materiałami eksploatacyjnymi). Do oferty dołączono firmowe materiały informacyjne ( f m i ),

w których zostały zaznaczone parametry dotyczące warunków granicznych (podanych w rubrykach)

…………………, dnia ………….2009 r.                                ……………………………………

( imię i nazwisko oraz podpis

osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania firmy )